招标编号    DHDXSB2013032

超大型烘箱

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学民用航空复合材料协同创新中心

二○一三年七月二十二日

东华大学资产管理处受我校民用航空复合材料协同创新中心的委托，就该中心“超大型烘箱”的购置进行公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2013年7月22日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标方应于2013年7月26日当天（9:00－15:00）到工程施工现场（东华大学松江校区轻质材料楼）实地查看，如有疑问，当天集中进行现场答疑。联系人：潘利剑，联系方式：18616591139。

3．投标截止时间2013年8月5日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

4．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

5．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：汤敏洁

电话：67792310

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼107室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：潘利剑

联系电话： 18616591139

第一部分 投标人须知

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于50万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(保险到东华大学)，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

（注：本章内容如有与此前内容矛盾，以此内容为准！）

1 烘箱要求：

（1）烘箱形式：框式

（2）烘箱工作尺寸：高2.5m×宽4m×长8m

（3）温度范围：室温~250℃可调

*（4）控温精度：±2℃

*（5）温度均匀性：±5℃

（6）电控：烘箱温度能自动控制，烘箱温度实际值超出报警，恒温时间到报警，过载保护，漏电保护。

（7）三到五分钟可以打印温度数据。

（8）箱内安装12个测温装置，可自由移动。

（9）材料要求：内胆为不锈钢制作，外壳为冷薄板，箱底承载面为钢结构框架结构，使烘箱坚固耐用，电加热管为不锈钢电加热管。

（10）发热部分：内置品牌不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，炉腔顶部配品牌运风风机和运风风轮于炉腔顶部，强制运风，排气口调节阀门，。

（11）外形部分：外形材质采用2.0mm厚冷板折弯而成，表面烤漆，双门，配门扣，拉手。

（12）内胆部分：内胆材质采用1.5mm厚镜面不锈钢板制做，不生锈，使炉内清洁、无尘。内胆尺寸为：宽4米，高3米，长8米，内胆四周铺100mm厚高温隔热硅酸铝纤维，门边四周增加耐高温密封硅胶。

（13）配控制电箱，采用触摸屏智能型操作温控，配有PV和SV数字显示窗口，采用模块连续缓冲式输出控制加热器, 采用SSR固态继电器输出。配合性价比极高的E系列4-20MA输出型温控器，可使输出电压平稳线性变化，控温效果更稳定，性能更卓越，(可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小)使温度更加精准，温度室温至250℃任意可调，每分钟升温5度可调，温度均匀正负5度，功能有PID自整定、自动恒温、自动计时(配有高精度数显自动计时器可调999分钟/小时)温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护断路器、电机过载保护等功能，双温控器控制(设有超温上限温控器,防止主温控器失控而损坏其产品)，采用SSR固态继电器输出.使温度更加精准。其它电器均采用品牌电器控制。

2烘箱的主要结构

烘箱为内外双层结构，外壳为A3冷压碳钢板，内胆材料为不锈钢制作，烘箱双层壳体之间填充有纤维物质，使用的纤维物质为硅酸铝纤维，形成可靠的保温层，烘箱配置有热风循环系统及温度测量与控制系统，烘箱底部框架保温式平面结构，可承载5吨小车，并利于推行。

3 投标方需提供该设备总能耗

4投标方需提供设备标准配置和标准附件汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5烘箱的工作方式

烘箱的工作方式为水平送风，烘箱工作时，操作人员通过仪表和感温器来获得烘箱内部的温度值，在通过控制系统进行操作，烘箱的热风循环加热方式，与普通的散热加热方式相比，有着更好的气体流动性，能加快烘箱内物料的干燥速度。烘箱的热风循环系统由送风马达，风轮和电加热管组成，送风马达带动风轮送出热风。

6交货时间

9月30日前安装调试完毕。（投标方如无法在此时间完成，请于投标文件中写明交货周期。）

7售后服务

投标方派技术人员在招标方现场负责设备的安装、调试和检查，设备验收完毕后，质量保证期整机为三年，加热系统为五年，服务应及时有效。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．*是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。