招标编号   DHDXSB2013036

东华大学信息学院

物联网综合实训平台采购项目

招标文件

项目名称：信息学院物联网综合实训平台

招 标 方：东华大学资产管理处

2013年9月6日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2013036

招标项目名称：信息学院物联网综合实训平台

发标时间：    2013年9月6日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校信息学院物联网综合实训平台采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式六份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2013年9月13日下午15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：初定于2013年9月16日，东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2013年9月13日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号    邮编：201620

联系人：叶剑新   电话：松江校区：67792465 传真：67792465

用户联系人：白恩健  18621181309

二、招标内容

物联网综合实训平台

招标技术指标与技术服务、商务要求

| 物联网综合实训平台技术指标 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 描述 | 质保期 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬件平台 | *物联网智能网关 | 1、嵌入式网关处理器采用S3C6410X ARM11嵌入式整体平台，相比简单的ARM9、XSCALE、单片机核心板式的网关通讯能力强大。 2、支持一键烧写系统，支持Linux、Wince、Andriod； 3、丰富的无线模块及接口资源，支持3G、wifi、CMOS摄像头、Zigbee、RFID模块的接入，提供各模块的测试程序； 4、客户端程序能够完成对传感网络的参数配置及汇总，并通过wifi、以太网完成向远端服务器进行数据传输； 5、支持7寸触摸屏； 6、含3G模块。 | 验收后3年 | 15 | 个 |
| 2 |  | *视频传感及信号处理模组 | 1、OV9650低电压CMOS摄像头； 2、提供完整功能的单芯片SXGA（1280*1024）小封装处理器。提供全帧，次采样或窗8-10bit各式图像SCCB控制总线接口； 3、高达15帧每秒的SXGA分辨率 | 验收后3年 | 15 | 个 |
| 3 |  | *分布式zigbee无线模组 | 1、 采用广泛应用的德州仪器（TI）ZigBee Soc射频芯片CC2531作为Zigbee射频开发芯片，集成高性能工业级8051内核（高达 256kB 的闪存、8kB 的 RAM）、ADC、UART，1个USB全速接口等资源，支持Zigbee2007协议栈和IEEE802.15.4标准，符合工业级标准要求； 2、 实现了对各种传感器模块，覆盖了常用的温度、湿度、光感、加速度、压力、烟雾、红外对管等多种传感信号的采集以及继电器、步进电机反馈控制模块； 3、 各种传感器模块统一接口与zigbee模块底板连接，通过zigbee自组网完成对各种传感器的信号采集、传输以及控制，可实现星形、mesh组网； 4、 使用IAR for MCS s-51集成开发环境，用户可在线进行调试仿真； 5、 三种供电模式：电池、usb仿真器和外接电源； | 验收后3年 | 15 | 组 |
| 4 |  | *分布式智能应用传感器模组 | 1、温湿度+光感传感器； 2、气压传感器； 3、三轴加速度传感器； 4、门磁传感器； 5、继电器反馈控制2组； 6、烟雾传感器； 7、13.56M RFID读写器； 8、红外指令模拟显示； 9、窗帘控制； | 验收后3年 | 15 | 组 |
| 5 |  | *实训沙盘 | 实训平台模型沙盘 尺寸：长1.0米 ×宽0.6米×0.5米 | 验收后3年 | 15 | 套 |
| 6 |  | *实验配件 | 1、JTAG仿真器； 2、电源适配器； 3、串口线； 4、网线； 5、LED显示模块； | 验收后3年 | 15 | 套 |
| 7 | 软件平台 | *物联网综合实训系统 | 一、实验综合管理系统软件 （1）满足老师对整个实验情况进行监控，并可远程指导实验活动； （2）满足星形组网功能，提供不同试验箱之间自组网要求； （3）提供星形组网后的数据二次开放接口，形成行业应用开发平台； 二、物联网综合实训平台 （1）Zigbee网络节点拓扑图及节点管理； （2）RFID基础演示程序； （3）智能家居演示系统； （4）物联网应用GUI图形化开发平台，提供图形化二次开发接口； （5）支持整个实验平台消息、流程的解析； （6）支持模拟仿真功能； 三、ARM网关实训、开发及模组管理平台 （1）完成设备接入类型自动识别； （2）提供远端通信方式选择、设置； （3）完成传感网络的数据收集、处理； （4）完成与PC服务器软件的数据上报； 四、RFID实训、开发及模组管理平台 （1）实现RFID基本操作，包括初始化、寻卡、选卡、防冲撞、读卡、写卡、休眠、CAC校验、启动关闭天线、重启等； （2）完成实验平台之间的通信，提供通信接口及协议； 五、分布式zigbee实训、开发及网络管理平台 （1）zigbee全协议栈代码； （2）zigbee网络管理； （3）zigbee传感器采集； （4）zigbee网络与服务器通信功能； 六、运行环境 Windows 2000/XP及以上 | 验收后3年 | 1 | 套 |
| 8 | 配套实验 | *综合实验课程体系 | 网关基础实验： 1、提供开发环境搭建指导手册； 2、提供ARM网关基础实验教材及例程 物联网感知实验： 1、提供传感器模块基础实验教材及例程； 2、提供基于13.56MHz的RFID基础实验教材及例程； Zigbee通信模块实验： 1、提供ZIGBEE模块单片机基础实验教材及例程； 2、提供ZIGBEE网络实验教材及例程； 3G及wifi通信模块实验： 1、提供wifi网络实验教材及例程； 2、提供3G网络实验教材及例程； | 验收后3年 | 2 | 套 |

# 质保期：3年

# 到货日期要求: 签订合同之后45日内

注：备注：带有“*”的项目要求必须满足。

# 商务要求:

# 一、 资质与业绩：

*投标单位必须具有《计算机信息系统集成企业三级资质证书》、《ISO9001:2008 质量管理体系认证证书》、《软件企业认定证书》及以上，提供复印件。

*投标单位公司注册资金500万以上。

# 二、 交货与验收：

（1）交货日期及安装地点：合同签订后45个工作日内，完成全部交货、安装、调试，并交付使用；

（2）设备验收： 设备到达时，卖方应向买方提供下列文件和资料

①设备到达时，卖方应向买方提供设备原厂商的维保证明；

②技术和管理资料及文件，包括说明书、系统程序（光盘）、设备发运和装箱的详细资料；

③详细的设备质量文件，如：产品合格证明等；

④操作、保养和使用手册。

（3）设备到达指定交货地点后，按有关技术规程的规定存放和保管。设备到达后，卖方应按买方安排的时间派专业人员到现场进行安装调试，直至能够正常运行。设备被检验或测试出不符合规格要求，买方可以拒绝接受该设备，卖方应更换被拒绝的设备。设备验收合格后，双方代表在验收报告上签字。

（4）设备安装调试完成后，进入  10  天试运行期，试运行期满，无任何质量问题，7个工作日内双方组织验收，验收合格，双方签署验收报告，免费保修期从验收合格之日起计算。

# 四、技术培训

制定详细的现场培训计划。培训计划中需要包括以下培训内容：物联网综合实训平台各实体系统之间综合培训，如何在不同行业应用场景的实验中学习和掌握物联网技术。关于物联网传感层、传输层、应用层的技术培训。整个培训用于提高师生在物联网各行业中的实际操作能力，增加学生在物联网领域的就业机会。

提供用户方指定人数的免费现场使用培训，培训发生的各种费用包括在投标报价中，具体培训时间由买方确定。

培训合格的标准为：能独立、正确地使用设备，熟练进行基本操作（涵盖80%以上功能）

# 五、质量保证及售后服务

（1）自验收合格之日起提供三年的免费售后服务。

（2）质保期内，卖方所供设备发生故障时，提供1小时响应，4小时到达现场，24小时内修复。如果卖方在收到通知后7天内没有解决，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②新供应商需提供投标资格文件证明

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。根据本招标文件中已明确告知的各项评审因素及其分值分布，对于低于所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情加分，但最高加分不得超过该项评审因素分值之10%。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期见招标内容，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

7.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

8.付款方式：签约后按合同付款方式支付货款。