东华大学危化品废弃物管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范我校危化品废弃物管理工作，防止危化品废弃物污染环境，维护校园环境和公共安全，保障师生员工的身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条 本办法中的危化品废弃物是指校内教学、科研中产生的列入国家危化品废弃物名录或者根据国家规定的危化品废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。学校产生危化品废弃物的实验室和相关人员，都应严格遵守本办法。

第三条 危化品废弃物产生、收集处理的单位和个人，必须树立高度责任感，了解危化品废弃物收集处理过程中的潜在危险性，熟悉预防措施，掌握应急处置方法，以确保危化品废弃物收集统一规范的分类及安全有效管理。

第四条 本办法适用于本校实验室及生产单位产生的危化品废弃物，任何人都不得将非本校产生的危化品废弃物运到学校处理，一经查实，将作严肃处理，并追究相关单位和个人责任。任何单位或者个人对于此行为都有责任向学校相关部门反应和举报。

第二章 管理机构

第五条 危化品废弃物的管理实行学校、二级单位和实验室三级管理体制。

第六条 保卫处和资产管理处是危化品废弃物的校级管理部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法令、法规，结合本校实际情况制定并组织落实危化品废弃物管理的规章制度；

（二）组织建立全校实验室危化品废弃物的收集、存放和处理体系；

（三）监督全校实验室危化品废弃物的收集、存放和处理；定期委托有资质的企业处理危化品废弃物。

第七条 二级单位是指学校所属教学、科研和生产管理的职能部门、学院，是危化品废弃物管理的责任单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和学校的有关规定，组织本单位实验室制定并落实相关责任制度、实验室危化品废弃物收集存放与处理规程、事故预防措施、事故应急预案等管理制度；

（二）制定专人负责本单位实验室危化品废弃物的管理工作，组织本单位实验室落实实验室危化品废弃物收集、存放场地和相应设施；

（三）组织本单位实验室按规范要求完成实验室危化品废弃物的收集和存放；

（四）监督、检查本单位实验室危化品废弃物的收集和存放，发现问题及时组织整改。

第八条  实验室是危化品废弃物产生和处置的主要场所，负有危化品废弃物管理和处置的直接责任。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和学校的有关规定，制定并组织落实本实验室的相关责任制度、实验室危化品废弃物收集存放与处理规程、事故预防措施、事故应急预案等管理制度；

（二）指定专人负责本实验室危化品废弃物的管理工作，建立本实验室危化品废弃物的收集、存放场地和相应设施；

（三）按规范要求完成实验室危化品废弃物的收集安全处置，并按规定送至指定存放地点；

（四）检查本实验室危化品废弃物的收集、存放情况，发现问题及时汇报、整改。

第三章 危化品废弃物的收集和存放

第九条 固体危化品废弃物的收集和存放

固体危化品废弃物是指在实验室所产生的各类危险化学固态废物（以下简称为固废），包括：1）固态、半固态的化学品和化学废物；2）原瓶存放的液态化学品；3）化学品的包装材料等。

1、固废的包装：要求采用性能稳定、大小合适、中等强度的包装材料（如收集箱、袋等），完好、结实、牢固，贮存、转移、运输过程中不易破损、泄漏。

2、固废的标签粘贴

1）收集固废前，在收集箱或编织袋贴上《东华大学化学固废清单》（见附件2）。

2）按要求填写产生固废的实验房间、联系人及其联系电话。

3、固废的收集

1）分类收集：

- 瓶装化学品和空瓶：确保瓶体上标签完好，原标签破损的须补上标签，瓶盖旋紧后竖直整齐放入收集箱；瓶装化学品、空瓶须分别装箱收集。对原有标签无法辨认的化学品，则应对其进行基本化学特性鉴定（如酸碱性、氧化还原性、燃爆性、腐蚀性以及是否具有生物剧毒性等），以便于后续处置过程的安全和环保；

- 其他化学品和化学固废：用塑料袋分装并扎好袋口，在塑料袋上贴上标签并写上固废名称和成份，袋口朝上放入纸箱内；

- 沾有危化品的玻璃器皿、针头等：用胶带等包扎好后放入纸箱内；

- 以上三类不能混放。

- 严禁将普通垃圾作为危化品废弃物进行收集。

2）作好记录：按要求在《东华大学化学固废清单》上做相应记录。

3）停止收集：以收集箱能密封为限，瓶装化学品和空瓶不能叠放，每箱重量不能超过50公斤。

4、固废的存放

1） 固废收集满后，须在学院或部门实验室废物处置联系人处登记相关的废物信息。

2） 必须存放在学院指定位置，严禁把固废存放在非工作人员易接触到的地方。

第十条 废液的收集和存放

使用学校统一购置的废液桶或耐强酸、强碱的高密度聚乙烯废液桶进行废液收集。

1、废液产生单位或个人到化学品仓库领取废液桶，并贴上“危废标签”（见附件3），根据废液性质勾选废液类别，填写废液产生房间号、联系人、联系电话等；

2、废液预处理

各实验室要鼓励、支持综合利用资源，通过中和等尽可能减少废液产生，严禁将未经处理或者处理未达到相应排放标准的废液排入下水道。对容易产生危险的废液需事先经过无害化处理才能倒入相应废液桶内。遇水能起反应的废液需放入指定瓶中，并特别标注。

3、废液的收集

1）分类收集：

- 按附件1分类方法进行分类收集；

- 禁止把不同类别或会发生异常反应的废液混放；

- 非化学废液严禁倒入废液桶中；

2）作好记录：废液倒入废液桶后，按要求在“危废标签”上写明倒入废液的主要成份；

3）停止收集：废液表面与桶口间距必须保留至少10cm。

4、废液的存放

1）废液桶装满后，须在学院实验室废物处置联系人处登记相关的废液信息；

2）存放废液桶时，须拧紧瓶盖(先盖紧内盖，再旋紧外盖)，整齐直立摆放；

第十一条 剧毒废弃物必须单独收集，不能把剧毒废液混放在一个容器内，由“双人”送至学院指定地方保管，然后由学校统一安排处理。

第五章 危化品废弃物的搬运

第十二条 搬运者须穿长衣、长裤、能把脚全封闭包裹的平底鞋，鞋底需防滑，并配戴长度大于32cm、防酸碱、耐腐蚀手套；搬运整个过程不能吸烟或者接触潜在火源， 搬运过程中不能饮、食。

第十三条 搬运前必须确认废弃物包装是否安全、妥当；搬运过程必须做到轻拿、轻放，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。途经学生及人群密集地点需谨慎小心，如乘坐电梯应尽量让其他人先行。

第十四条 严格按化学品仓库工作时间和各二级单位危化品废弃物临时堆放点开放交接危化品废弃物，交接时须提交《东华大学危化品废弃物校内转移单》（见附件4）做好登记工作。不得在非接收时间将危化品废弃物堆放、丢弃在回收库外或垃圾箱等处。如有发生，一经查实，将严肃追究相关单位和个人责任。

第六章 危化品废弃物的处理

第十五条 资产管理处根据情况不定期委托具备相应处置资质的企业对实验室危化品废弃物进行处理。

第十六条 对实验过程中产生的有毒有害废气，二级单位和实验室应根据其特性、产生量以及环保要求制定并实施相应处理措施，确认其有害物质浓度达到或低于国家要求的安全排放标准后才能排入大气。

附件1

危化品废弃物分类及编号

| 序号 | 类别名称 | 分类释义 | 危废编号 | 推荐包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含剧毒化学品的废物 | 剧毒化学品目录中的化学品 | HW49 900-100-49 (研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物) | 铁质桶，内部使用填充物填满 |
| 2 | 含有机溶剂的废物 | 含一种或多种有机溶剂的混合物 | HW49 900-100-49 (研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物) | 塑料制， 25L小口桶，50L大口桶 |
| 3 | 含重金属的无机废液 | 废物中存在较高浓度重金属离子的无机盐废液 | HW49 900-100-49 (研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物) | 塑料制， 25L小口桶，50L大口桶 |
| 4 | 含酸碱类腐蚀性废物 | 废物中存在游离高浓度的酸或碱，具有较强的腐蚀性 | HW49 900-100-49 (研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物) | 塑料制， 25L小口桶，50L大口桶 |
| 5 | 生化制剂类废物 | 采用生物化学法实验所产生的废液、培养液和培养基 | HW49 900-100-49 (研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物) | 塑料制，培养基密封后放置于纸箱 |
| 6 | 实验室废弃用品 | 指实验过程中产生的废弃用品（失效的或未使用完的试剂） | HW49 800-100-49 (未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的危险化学品) | 原试剂箱（带泡沫垫等保护装置） |
| 7 | 实验室废弃器皿 | 沾染化学试剂的废弃器皿及空瓶 | HW49 900-094-49 (含有或直接沾染危险危废物的废弃包装物、容器、清洗杂物) | 原试剂箱（带泡沫垫等保护装置） |

（如有废液废物分类不明，敬请参考2015国家危化品废弃物名录）

附件2

东华大学化学固废清单

| 部门： |  | 房间号： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师： |  | 申请人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 废物名称 | 数量 | 成分/重量 |
| 1 | 瓶装化学品 | 1 | 氢氧化钠200g |
| 2 | 瓶装化学品 | 1 | 氯化钠100g |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 袋装化学品 | 1 | 碳酸钙150g |
| 6 | 袋装化学品 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 废旧玻璃器皿及针头 |  | 约5kg |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 空瓶 | 5 | 无 |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

注：不同类型化学固废须分别装箱收集

附件3

危废标签（样张）

| 部门： |  | 导师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系方式： |  |
| 房间号： |  | 危废编号： |  |
| 主要成分： |  |
| 特性： | 易燃 腐蚀 毒性 反应 |

| 部门： |  | 导师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系方式： |  |
| 房间号： |  | 危废编号： |  |
| 主要成分： |  |
| 特性： | 易燃 腐蚀 毒性 反应 |

| 部门： |  | 导师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系方式： |  |
| 房间号： |  | 危废编号： |  |
| 主要成分： |  |
| 特性： | 易燃 腐蚀 毒性 反应 |

| 部门： |  | 导师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系方式： |  |
| 房间号： |  | 危废编号： |  |
| 主要成分： |  |
| 特性： | 易燃 腐蚀 毒性 反应 |

附件4

东华大学危化品废弃物校内转移单

| 部门： |  | 房间号： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师： |  | 申请人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 废物类别 | 废物形态 | 包装方式 | 重量 | 主要成分 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |